## Slide 1: Grundlagen Tetra
Stand 22.01.2020
Ausbildung Sprechfunk

## Slide 2: Was bedeutet Funk?
Drahtlose Übermittlung von Informationen mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 3: Warum Digitalfunk?
STAND ANALOGFUNK
Hersteller konzentrieren sich auf Digitalfunktechnik  Ersatzteilbeschaffung mittelfristig fragwürdig
Analogfunk genügt nicht den heutigen taktischen und technischen Anforderungen der BOS
Analogfunk ist ohne großen Aufwand abzuhören
Notes: HINWEISE
Der Analogfunk ist in die Jahre gekommen:
Die Hersteller von Kommunikationstechnik konzentrieren ihre Entwicklungsarbeit auf digitale Funktechnik. Es wird, mittelfristig betrachtet, nur eine Frage der Zeit sein, bis die Produktion von Analogfunktechnik völlig eingestellt wird.
Auch die Ersatzteilbeschaffung wird zunehmend schwieriger und teurer. Das führt dazu, dass bereits jetzt Geräte als Ersatzteillager genutzt werden müssen.
Der heutige Analogfunk genügt weder den geänderten technischen noch den taktischen Anforderungen der BOS.
Der Analogfunk ist ohne großen Aufwand abzuhören. Mit so genannten Scannern können alle genutzten Kanäle erfasst und mitgehört werden.
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 4: Netzaufbau in Deutschland
Weltweit größtes TETRA25-Funknetz
Auslegung auf 500.000 Nutzer
ca. 4.300 Basisstationen
45 Netzabschnitte bundesweit
2 Netzmanagementcenter
4 Transitvermittlungsstellen
ca. 62 Vermittlungsstellen
Notes: HINWEISE
Den politischen Hintergrund für den Digitalfunk bildet das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ), bei dem u.a. beschlossen wurde, dass als Ausgleich für den Wegfall der Grenzkontrollen ein einheitliches Sprech- und Datenfunksystem geschaffen wird.
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 5: Leistungsmerkmale des Digitalfunks
ÜBERBLICK
Abhörsicherheit
Optimierte Funkversorgung
Gruppenkommunikation
Einzelkommunikation
Notruf
Bundesweite Erreichbarkeit
Telefonie
Short Data Service (SDS)
Funkmeldesystem (FMS)
Was sind eure Erwartungen?
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Zurufabfrage: Teilnehmer ihre eigenen Wünsche aufzählen lassen, bevor Überblick gezeigt wird.

## Slide 6: Abhörsicherheit
Abhören des Funks mit einfachen Hilfsmitteln nicht möglich
Einsatz von Verschlüsselungstechnik
Verbessert den Datenschutz
Leitstelle kann bei Verlust oder Missbrauch Geräte sperren
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 7: Optimierte Funkversorgung
entsprechend den gesetzlichen Grundlagen bzw. freiwilligen Leistungen der Betreiber
Besondere Objekte
Überall Gürteltragweise gewährleistet; Siedlungsfläche = bebaute Fläche inkl. Verkehrsfläche
Handfunkgeräte in Siedlungsflächen
Bundesweit nahezu flächendeckende Erreichbarkeit gewährleistet
Fahrzeugfunk
Versorgung innerhalb von Gebäuden nicht garantiert
In Gebäuden
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 8: Gruppenkommunikation
Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung
Abwechselnder Sende- und Empfangsbetrieb (Halbduplex)
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 9: Einzelkommunikation
Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Abwechselnder Sende- und Empfangsbetrieb (Halbduplex)
 Eindeutige Identifikation (ISSI) in jedem Gerätes notwendig
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 10: Notruf
Gesprächsunterbrechende Wirkung
Aufbau eines bevorrechtigten Gruppenrufs
Übermittlung des Standorts an die Leitstelle
Senden ohne Betätigung der Sprechtaste
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 11: Bundesweite Erreichbarkeit
Bundesweit einheitliches Kommunikationssystem
Genutzt von allen BOS
Erreichbarkeit der Heimatleitstelle unabhängig vom Standort
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 12: Unterdrückung von Störgeräuschen
Einsatz von elektronischen Filterverfahren (Vocoder-Funktionen)
Trennung von Nutzsignalen und Störsignalen
Steigerung der Empfangsqualität und Sprachverständlichkeit gegenüber dem Analogfunk
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 13: Telefonie
Aufbau zu Telefonnetzen möglich
Sehr hoher Ressourcenbedarf (Vollduplex)
 Nur verfügbar für spezielle Führungskräfte
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 14: Short Data Service (SDS) Textnachrichten
Beim Digitalfunk ist gleichzeitige Sprach- und Datenübertragung möglich.
Textnachrichten bis zu 140 Zeichen (vergleichbar zur SMS)
Ermöglicht der Leitstelle schriftliche Informationen an die Einsatzstelle zu schicken.
Pkw-Brand in Musterdorf, Hauptstraße…
100110011110011
Pkw-Brand in Musterdorf, Hauptstraße…
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 15: Funkmeldesystem (FMS)
Funkmeldesystem verfügbar für alle Benutzer
Übermittlung von vordefinierten Statusmeldungen
Beschreibt den taktischen Zustand des Einsatzmittels
Entlastung der Sprachdienste
Kaum Änderungen zum analogen System
Mitteilung gesendet
Einsatzbereit auf Wache
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 16: Merkmale des Analogfunks
Jede BOS verwendet eine eigene Infrastruktur.
Die Reichweite eines Kanals ist begrenzt.
Eine Organisation darf nicht einfach den Kanal einer anderen benutzen.
Wenn auf einem Kanal zwei Teilnehmer gleichzeitig sprechen, ist die Kommunikation gestört.
Schwache Signale sind verrauscht, können in gewissen Grenzen aber noch aufgenommen werden.
Notes: HINWEISE
keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: nein
Sprechfunker TM14: nein
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 17: Übersicht Frequenzbereiche
Frequenz [MHz]
100
200
300
400
UKW Radio 3 m
BOS
4 m
BOS
2 m
900
GSM 900
30 cm
BOS TETRA
70 cm
Die Übertragung von Sprache und Daten erfolgt mit elektromagnetischen Wellen
Die Ausbreitung der Funkwellen erfolgt, wie bei Lichtwellen, „quasioptisch“
(typisch für Funkwellen mit Wellenlängen kürzer als etwa 3 m)
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: nein
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 18: Reflektion
Teilweise Reflektion
Vollständige Reflektion
Tritt auf an Oberflächen oder an der Grenze unterschiedlich dichter Luftmassen in der Atmosphäre (typisch bei so genannten Inversionswetterlagen)
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 19: Schwächung
Schwächung durch Entfernung
Schwächung beim Durchdringen von Materialien
Abriss der Funkverbindung
  Analogfunk: stetig steigendes Rauschen
  Digitalfunk: Abrupt ohne Vorankündigung bzw. -warnung.
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 20: Übersicht Netzaufbau
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: nein
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 21: Authentifizierung
Anmeldung des Teilnehmers
Teilnehmer empfängt „OK“ von BS
Tetra Basis Station (TBS)
Kennung Teilnehmer
Bestätigung
Digitale Vermittlungsstelle (DXT)
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: nein
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 22: Netzbetrieb (TMO) Gruppenkommunikation
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 23: TMO-Fleetmapping Bereich ILS-Schweinfurt
SW Stadt
SW Lkr.
NES
KG
HAS
Taktisch- betriebliche ZA
Zusammen-arbeit BOS
Anruf-gruppe
Sonder-
gruppen
RD_SW
3483
RD_SW#
3493
FW_SW#
3492
FW_SW
3482
SoG_10_ SW
3410
WR_SW
3485
KATS_ SW#
3496
KATS_ SW
3486
ZA_SW#
3491
ZA_SW
3481
FW_NES
3472
RD_NES
3473
BR_NES
3474
WR_NES
3475
KATS_ NES
3476
ZA_NES
3471
FW_HAS
3452
RD_HAS
3453
BR_HAS
3454
WR_HAS
3455
KATS_ HAS
3456
ZA_HAS
3451
FW_KG
3462
RD_KG
3463
BR_KG
3464
WR_KG
3465
KATS_ KG
3466
ZA_KG
3461
SoG_4_ SW
3404
SoG_8_ SW
3408
SoG_2_ SW
3402
SoG_7_ SW
3407
SoG_6_ SW
3406
SoG_1_ SW
3401
SoG_3_ SW
3403
SoG_5_ SW
3405
SoG_9_ SW
3409
ILS_SW_ AG
34
HiOrg
SanD
ManV
P_WÜ_ BOS_ZA
1549
TBZ-Gruppen
Feuerwehr
Rettungs-dienst
Kranken-transport
Berg-rettung
Wasser-rettung
Katastro-phen-schutz
Zusam-menarbeit nPol
BR_SW
3484
WR_SW#
3495
BR_SW#
3494
# = Landkreis
Notes: HINWEISE
Keine Bergrettungseinheiten in Schweinfurt vorhanden  Gruppen können bei Bedarf wie Sondergruppen verwendet werden.
WR benötigt aktuell für SW/S und SW/L nur eine gemeinsame Gruppe  WR SW/S kann wie eine Sondergruppe verwendet werden.
Anrufgruppe für Fremdfahrzeuge
P_WÜ_BOS_ZA Zusammenarbeitsgruppe mit Polizeidirektion Würzburg
TBZ-Gruppen: 2 je Bundesland fest vergeben; Beitritt zur Nutzung bei Bedarf; Beitritt schalten auf Anforderung bei ILS durch AS
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja (kurz)
Unterwiesener: ja (kurz)
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 24: TMO-Gruppen - Kurzwahl-Systematik
ILS Schweinfurt
Lkr. HAS
Lkr. KG
Lkr. NES
Stadt SW
Lkr. SW
3451 ZA_HAS
3452 FW_HAS
3453 RD_HAS
3454 BR_HAS
3455 WR_HAS
3456 KATS_HAS
3461 ZA_KG
3462 FW_KG
3463 RD_KG
3464 BR_KG
3465 WR_KG
3466 KATS_KG
3471 ZA_NES
3472 FW_NES
3473 RD_NES
3474 BR_NES
3475 WR_NES
3476 KATS_NES
3481 ZA_SW
3482 FW_SW
3483 RD_SW
3484 BR_SW
3485 WR_SW
3486 KATS_SW
3491 ZA_SW#
3492 FW_SW#
3493 RD_SW#
3494 BR_SW#
3495 WR_SW#
3496 KATS_SW#
34 ILS_SW_AG
3401 … 3410 SoG_01_SW … SoG_10_SW
1549 P_WÜ_BOS_ZA
Notes: HINWEISE
Gemäß „Fachinformation zur Umsetzung eines einheitlichen Kurzwahlkonzepts in Bayern“, Stand April 2018 (Herausgeber LFV Bayern)
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja (kurz)
Unterwiesener: ja (kurz)
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 25: Direktbetrieb (DMO) Gruppenkommunikation
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 26: DMO-Fleetmapping für Bayern
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: nein
Unterwiesener: nein
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 27: DMO-Fleetmapping Feuerwehr für ILS-Bereich Schweinfurt
Betriebsgruppe und erster Einsatzabschnitt
307_F
Für alle Einsätze der Höhenrettung sowie Hubschraubereinsätze mit Höhenrettung
308_F
CSA/Atemschutz (abhängig vom Atemschutzkonzept)
309_F
Sicherheitswachen
326_F
Sicherheit
Betrieb
Einsatzab-schnitte
Gruppe für den Führungsstab
310_F
Führung
Erster Einsatzabschnitt bei planbaren Einsätzen
311_F
Zweiter Einsatzabschnitt
312_F
Dritter Einsatzabschnitt
313_F
Vierter Einsatzabschnitt
314_F
11 Gruppen zur freien Verfügung
315-325_F
Für Verbandsfahrten
Marschkanal
Notes: HINWEISE
308 F: Für alle Einsätze der Höhenrettung sowie Hubschraubereinsätze mit Höhenrettung und Außenlastbehältern.
309 F: Die Nutzung ist abhängig vom jeweiligen Atemschutzkonzept. Der Atemschutz kann auch mit den Einsatzabschnitten abgedeckt werden.
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 28: DMO-Gruppen – Kurzwahl-Systematik
[Zahlen der Gruppe]
Kurzwahl =
Beispiel:
307
307_F
Gruppe:
Kurzwahl:
Notes: HINWEISE
Gemäß „Fachinformation zur Umsetzung eines einheitlichen Kurzwahlkonzepts in Bayern“, Stand April 2018 (Herausgeber LFV Bayern)
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 29: Nutzung TMO/DMO
TMO
DMO
Notes: HINWEISE
Keine
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 30: Notruf
BEACHTE
Sollte ein Notruf versehentlich ausgelöst werden, muss unverzüglich über Funk „Fehlauslösung des Notrufs, keine Maßnahmen notwendig!“ gemeldet werden!
Notes: HINWEISE
Trupps sind typischerweise nicht im TMO. Im DMO wird der Notruf nur innerhalb der DMO-Gruppe verschickt.
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 31: Repeater (nur im DMO-Betrieb verfügbar)
BEACHTE
Schalten eines Repeaters nur auf Weisung des Einsatzleiters nach Rücksprache mit der ILS!
Notes: HINWEISE
Repeater werden nur auf Weisung des Einsatzleiters nach Rücksprache mit der ILS geschaltet.
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 32: Gateway
Gateway verbindet Funkteilnehmer im TMO und Teilnehmer im DMO
Erweitert den TMO-Versorgungsbereich
BEACHTE
Schalten eines Gateways nur auf Weisung des Einsatzleiters nach Rücksprache mit der ILS!
Notes: HINWEISE
Gateways werden nur auf Weisung des Einsatzleiters nach Rücksprache mit der ILS geschaltet.
ZUWEISUNG
ELA + Unterwiesener: ja
Unterwiesener: ja
Aufbaulehrgang: ja
Sprechfunker TM14: ja
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 33: Änderungshistorie
2015-10-07: Hinweis zur Folie Notruf ergänzt
2015-10-28: Fleetmapping TMO überarbeitet und aktualisiert
2015-11-02: Zielgruppenorientierte Präsentation hinzugefügt, Folienkommentare standardisiert, DMO-Fleetmapping für ILS-Bereich Schweinfurt ergänzt
2015-11-05: Hinweise auf Folie Repeater (nur im DMO-Betrieb verfügbar) und Gateway ergänzt
2015-12-29: Reflexion und Schwächung zur zielgruppenorientierte Präsentation „Aufbaulehrgang“ hinzugefügt.
2016-02-18: Inhalte aus ELA eingebaut; neue zielgruppenorientierte Präsentation „ELA + Unterwiesener“
2016-05-04: Update TMO-Fleetmapping
2019-06-27: Hinweis, dass Gateway in der Version MR16 nicht zur Verfügung steht
2019-06-30: Kurzwahlen im Fleetmapping, TMO-Gruppen – Kurzwahlsystematik und DMO-Gruppen – Kurzwahl-Systematik hinzugefügt
2020-01-22: Kurzwahl für die Gruppen SoG_7_SW bis SoG_8_SW im Fleetmapping korrigiert.