## Slide 1: Gerätekunde und -bedienung
Stand 09.10.2025
Ausbildung Sprechfunk

## Slide 2: Lerninhalte
Funkgerätetypen
Anforderungen an Funkgeräte
Verkehrsarten
Funkgeräte kennen, Standards beherrschen
  Bedienelemente
  Inbetriebnahme
  Betriebsartenwechsel
  Gruppenwechsel
  Sprachkommunikation
  Textkommunikation
  Statusmitteilungen
  Ergonomische Parameter
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 3: Funkgerätetypen
Digitalfunkgeräte werden unterschieden in
Fahrzeugfunkgeräte (MRT = Mobile Radio Terminal)
Handfunkgeräte (HRT = Handheld Radio Terminal)
Festfunkstationen (FRT = Fixed Radio Terminal)
Die Bedienoberfläche sowie die Funktionalitäten sind bei den Geräten des jeweiligen Herstellers gleich oder ähnlich
Fahrzeugfunkgerät (MRT)
Handfunkgeräte (HRT)
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 4: Anforderungen an Funkgeräte
Zertifizierung
Hard- und Softwaretechnische Schnittstellen
Besondere Merkmale für spezielle Einsatzbereiche (z.B. ATEX-Zulassung)
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 5: Verkehrsarten
Vollduplex (Gegenverkehr)
Gleichzeitiger Sende- und Empfangsbetrieb nach Drücken der grünen Telefontaste
Vergleichbar mit einem normalen Telefongespräch
Sehr ressourcenintensiv
Halbduplex (bedingter Gegenverkehr)
Abwechselnd Senden und Empfangen durch Drücken der Sprechtaste (PTT)
Typische Verkehrsart beim Gruppen- und Einzelgespräch im TMO-Betrieb
Simplex (Wechselverkehr)
Abwechselnd Senden und Empfangen durch Drücken der Sprechtaste (PTT)
Typische Verkehrsart beim Gruppen- und Einzelgespräch im DMO-Betrieb
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 6: Motorola HRT MTP 850
Navi-Drehknopf
Gruppenwahl/-wechsel über
Menü und Navigationstasten
Notruftaste
Navigationstasten
Tastensperre
(Menü + *)
Gruppenwahl über
Optionstaste
Textmeldungen
Abrufen
Gruppenwahl/
-wechsel
Ein/Aus
Status LED
TMO/DMO-
Taste
Sprechtaste
Display 180°
Drehen
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag, bereits am Gerät zeigen

## Slide 7: Motorola HRT MTP 6650
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag, bereits am Gerät zeigen

## Slide 8: Motorola HRT MTP 850 Akkuwechsel
Funkgerät ausschalten!
Entriegelungstaste am Batterieunterteil drücken
Unterteil der Batterie herausheben
Neuen Akku einsetzen
Auf sichere Verriegelung des Akkus achten
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag, bereits am Gerät zeigen

## Slide 9: Motorola MRT MTM 800
Gruppenwahl über Optionstaste
TMO/DMO-Taste
Display-Helligkeit
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 10: Tastensperre ein- und ausschalten
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 11: TMO- / DMO-Moduswahl über Options-Menü
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 12: TMO- / DMO-Moduswahl über Optionstaste
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 13: Gruppe wechseln über Optionstaste
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 14: Gruppe wechseln über Drehknopf
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 15: Gruppe wechseln über Favoriten
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 16: Übersicht der Favoritenordner
LKR SW | Anrainer | ILS SW
FW SW# RD SW ILS SW AG Marschkanal P WÜ BOS ZA KATS SW# ZA SW# SoG 6 SW SoG 4 SW SoG 3 SW SoG 2 SW SoG 1 SW 326 F 307 - 314 F | FW SW FW WÜ# FW NES FW MSP FW KT FW KG FW HAS FW BA | FW: SW#, SW, NES, KG, HAS; ILS SW AG SoG 1 – 10 SW Marschkanal OV 101-110 TMOa WR: SW#, SW, NES, KG, HAS; BR: SW#, SW, NES, KG, HAS; RD: SW#, SW, NES, KG, HAS; ZA: SW#, SW, NES, KG, HAS; 307-326 KATS: SW#, SW, NES, KG, HAS; P WÜ BOS ZA
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 17: Gruppe wechseln über Schnellwahl
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 18: Nutzungsmodus MS, Gateway, Repeater
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppenarbeit

## Slide 19: Änderungshistorie
2015-11-02: Zielgruppenorientierte Präsentation hinzugefügt, Folienkommentare standardisiert
2015-11-05: Beschriftung für Display-Helligkeit hinzugefügt (Folie Motorola MRT MTM 800)
2015-12-29: Folien mit Videos hinzugefügt
2019-07-19: MTP6650FuG hinzugefügt
2025-10-09: Zielgruppenorientierte Präsentation entfernt