## Slide 1: Grundsätze des Sprechfunkbetriebs
Stand 09.10.2025
Ausbildung Sprechfunk

## Slide 2: Warum gibt es Grundsätze beim Funken?
So geht‘s natürlich nicht!
Grundsatz für den Sprechfunkbetrieb:
So kurz wie möglich, so umfassend wie nötig!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 3: Nachrichtenart
Formlos
Gespräch
Durchsage
Kein Nachweis
Formloser Informationsaustausch
Stichwortartige Nachricht
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 4: Vorrangstufe von Nachrichtenarten
Einfach
Ohne Vermerk
Abwicklung in der Reihenfolge des Eingangs
Sofort
Abwicklung vor Einfachnachrichten
Blitz
Abwicklung vor Sofort- und Einfachnachrichten
Sprechfunkverkehr niedriger Vorrangstufe wird unterbrochen
Staatsnot
Abwicklung vor allen anderen Nachrichten
Sprechfunkverkehr wird unterbrochen
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 5: Funkgespräch – normales Verfahren
Anruf
<Rufname der Gegenstelle> von
<eigener Rufname>, kommen!
Anrufantwort
Hier
<Rufname der Gegenstelle>, kommen!
Gespräch
<Gesprächsinhalt>, kommen!
Gesprächsende
Verstanden, Ende!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 6: Funkgespräch Beispiel 1 mit normalem Verfahren
Florian Pfändhausen 48/1 von Florian Hambach 21/1, kommen!
Hier Florian Pfändhausen 48/1, kommen!
Frage, Standort, kommen!
Ortsausgang Bergrheinfeld, kommen!
Verstanden, Ende!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 7: Funkgespräch Beispiel 2 mit normalem Verfahren
Hier Florian Hambach 21/1, kommen!
Florian Hambach 21/1 von Florian Pfändhausen 48/1, kommen!
Verstanden, Ende!
Tank wieder aufgefüllt, auf erneuter Anfahrt zur Einsatzstelle, kommen!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 8: Funkgespräch – verkürztes Verfahren
Anruf und Gespräch
<Rufname der Gegenstelle> von
<eigener Rufname>,
<Gesprächsinhalt>, kommen!
Anrufantwort und Gesprächsende
Hier <Rufname der Gegenstelle>, verstanden, Ende!
FEUERWEHR
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 9: Funkgespräch Beispiel 1 mit verkürztem Verfahren
Florian Pfändhausen 48/1 von Florian Hambach 21/1, Frage, Standort, kommen!
Hier Florian Pfändhausen 48/1, Ortsausgang Bergrheinfeld, kommen!
Verstanden, Ende!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 10: Funkgespräch Beispiel 2 mit verkürztem Verfahren
Hier Florian Hambach 21/1, verstanden, Ende!
Florian Hambach 21/1 von Florian Pfändhausen 48/1, der Tank ist wieder aufgefüllt, auf erneuter Anfahrt zur Einsatzstelle, kommen!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 11: Grundsätze für den Sprechfunkverkehr
Strenge Funkdisziplin
Höflichkeitsformeln unterlassen
Deutlich und nicht zu schnell sprechen
Nicht zu laut sprechen
Abkürzungen vermeiden
Zahlen unverwechselbar aussprechen
Personennamen und Amtsbezeichnungen nur in begründeten Fällen nennen
Eigennamen und schwer verständliche Wörter buchstabieren
Teilnehmer mit „Sie“ anreden
Einsatzrelevante Daten eines Auftrags wiederholen
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Zurufabfrage

## Slide 12: Feste Betriebsworte Teil 1
Ich buchstabiere
Ankündigung, immer vor dem folgenden buchstabierten Wort oder Gesprächsteil zu nennen
Kommen!
Aufforderung zur Antwort
von… / hier…
Bei Anruf und Anrufantwort immer vor dem eigenen Namen nennen
Verstanden (ggf. Uhrzeit), Ende!
Empfangsbestätigung und Verkehrsschluss
Frage…
Vor Fragen sprechen, um diese deutlich herauszuheben.
Buchstabieren Sie
Aufforderung zum Buchstabieren
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppen-Puzzle

## Slide 13: Feste Betriebsworte Teil 2
Mayday
Kennwort für Einsatzkräfte in Not
Wiederholen Sie…
Aufforderung zum Wiederholen, ggf. mit Angabe von Einschränkungen
Ich wiederhole
Ankündigung der Wiederholung
Ich berichtige
Fehler berichtigen, die Korrektur ist mit dem letzten richtigen gesprochenen Wort zu beginnen
Übung
Zu Beginn einer Übung und in gewissen Zeitabständen ist auf den Übungsverkehr hinzuweisen
Tatsache
Tatsachenmeldung während einer Übung sind mit dem Hinweis „Tatsache“ besonders zu kennzeichnen
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Gruppen-Puzzle

## Slide 14: Buchstabieralphabet Inland
A | Anton | K | Kaufmann | U | Ulrich
Ä | Ärger | L | Ludwig | Ü | Übermut
B | Berta | M | Martha | V | Viktor
C | Cäsar | N | Nordpol | W | Wilhelm
D | Dora | O | Otto | X | Xanthippe
E | Emil | Ö | Ökonom | Y | Ypsilon
F | Friedrich | P | Paula | Z | Zacharias
G | Gustav | Q | Quelle | CH | Charlotte
H | Heinrich | R | Richard | SCH | Schule
I | Ida | S | Samuel | ß | Eszett
J | Julius | T | Theodor |  | 
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Murmelgruppe: Gegenseitig buchstabieren

## Slide 15: Buchstabieralphabet Inland – Zahlen und Zeichen
0 | Null |  | Leerzeichen | = | Gleichheitszeichen
1 | Eins | # | Rautezeichen | + | Pluszeichen
2 | Zwo | @ | At-Zeichen / Klammeraffe | - | Minuszeichen / Bindestrich
3 | Drei | . | Punkt | ¦ | Senkrechter Strich
4 | Vier | : | Doppelpunkt | $ | Dollar-Zeichen
5 | Fünf | , | Komma | € | Euro-Zeichen
6 | Sechs | ; | Semikolon | % | Prozent-Zeichen
7 | Sieben | * | Sternchen / Asterisk | “ | Anführungszeichen
8 | Acht | ° | Gradzeichen | ´ | Apostroph
9 | Neun | ~ | Tilde | § | Paragraphen-Zeichen
 |  | & | Und-Zeichen | ! | Ausrufezeichen
Notes: HINWEISE
Quelle: DIN 5009
METHODE
Murmelgruppe: Gegenseitig buchstabieren

## Slide 16: Buchstabieralphabet Nato
A | Alpha | K | Kilo | U | Uniform
Ä | A + E | L | Lima | Ü | U + E
B | Bravo | M | Mike | V | Victor
C | Charly | N | November | W | Whiskey
D | Delta | O | Oscar | X | X-Ray
E | Echo | Ö | O + E | Y | Yankee
F | Foxtrott | P | Papa | Z | Zulu
G | Golf | Q | Quebec |  | 
H | Hotel | R | Romeo |  | 
I | India | S | Sierra |  | 
J | Juliette | T | Tango |  | 
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Murmelgruppe: Gegenseitig buchstabieren

## Slide 17: Sammelruf Teil 1
Anruf
<Eigener Rufname> an alle
[Ankündigung]
<Rufname 1. Gegenstelle>,
kommen!
Anrufantwort
Hier
<Rufname der 1. Gegenstelle>, kommen!
Anruffortsetzung
<Rufname der 2. Gegenstelle>, kommen!
und so weiter
Hier
<Rufname der 2. Gegenstelle>, kommen!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 18: Sammelruf Teil 2
Gespräch
Hier <Eigener Rufname>
<Gesprächsinhalt>
<Rufname 1. Gegenstelle>,
kommen!
Gesprächsende
1. Gegenstelle:
Verstanden, Ende!
Fortsetzung Gesprächsende
<Rufname der 2. Gegenstelle>, kommen!
und so weiter
2. Gegenstelle:
Verstanden, Ende!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Unterrichtsgespräch

## Slide 19: Sammelruf Beispiel mit normalem Verfahren
Einsatzleitung an alle Kräfte an der Einsatzstelle in Pfändhausen – Florian Pfändhausen 48/1, kommen!
Hier Florian Pfändhausen 48/1, kommen.
Florian Hambach 21/1, kommen!
Hier Florian Hambach 21/1, kommen.
Florian Dittelbrunn 40/1, kommen!
Hier Florian Dittelbrunn 40/1, kommen.
Hier Einsatzleitung – Versorgung steht ab 10 Uhr an der Kirche bereit – Florian Pfändhausen 48/1, kommen!
Verstanden, Ende!
Verstanden, Ende!
Verstanden, Ende!
Florian Hambach 21/1, kommen!
Florian Dittelbrunn 40/1, kommen!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 20: Sammelruf Beispiel mit verkürztem Verfahren
Einsatzleitung an alle Kräfte an der Einsatzstelle in Pfändhausen – Versorgung steht ab 10 Uhr an der Kirche bereit - Florian Pfändhausen 48/1, kommen!
Hier Florian Pfändhausen 48/1, verstanden, Ende.
Florian Hambach 21/1, kommen!
Hier Florian Hambach 21/1, verstanden, Ende.
Florian Dittelbrunn 40/1, kommen!
Hier Florian Dittelbrunn 40/1, verstanden, Ende.
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 21: Statusmeldungen
Gesendet von Feuerwehr
Gesendet von Leitstelle
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Priorisierter (dringender) Sprechwunsch
Einsatzbereit auf Funk
Einsatzbereit auf Wache
Einsatzübernahme
Einsatzort an
Sprechwunsch
Nicht einsatzbereit
Einsatzgebunden
Bedingt verfügbar
Quittung / Fremdanmeldung
An alle
Eigensicherung
Melden
Telefon
Einrücken
Sprechaufforderung
Entlassen
Sonder-/Wegerecht
Positiv
Standort?
Negativ
Gerät überprüfen
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag (Sprechfunker TM14, Unterwiesener), Zurufabfrage (Aufbaulehrgang)

## Slide 22: Meldungen an die Integrierte Leitstelle
Alarmannahme
Ausrückmeldung
Eintreffmeldung / Lage auf Sicht
Nachforderung
Lagemeldung
Abschlussmeldung / Bereitmeldung
Einrückmeldung
Meldungen bei Übungen und Bewegungsfahrten
Neu seit Motorola Software Version MR16
Position senden: #-Taste gedrückt halten
Automatische Positionsübermittlung bei Status 4 und 0, sowie „Hilferuf“ und ausgelöstem „Totmannalarm“
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Zurufabfrage

## Slide 23: Alarmannahme Falls das Ausrücken länger als 5 Minuten dauert
Feuerwehr
Leitstelle
5
J - Sprechaufforderung
Hier Florian Pfändhausen 48/1, Alarm angekommen, Zimmerbrand Poststraße 3 in Pfändhausen, rücken in Kürze aus, kommen!
Hier Leitstelle, verstanden.
sobald Leitstelle gesprächsbereit
Kann eine Feuerwehr nicht innerhalb von 5 Minuten nach dem Alarm mit Status 3 ausrücken, muss der ILS über Funk oder Telefon „Alarm angekommen“ mitgeteilt werden.
Telefon: 09721 4753-400
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 24: Ausrückmeldung Normallfall
Feuerwehr
Leitstelle
3
Sonderfälle:
Einsatzort unklar
Planerische Anzahl der Atemschutzgeräteträger nicht erreicht
► siehe nächste Folien
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 25: Ausrückmeldung Fall: Einsatzort unklar
Feuerwehr
Leitstelle
5
J - Sprechaufforderung
Hier Florian Pfändhausen 48/1, Frage: Wo ist der Einsatzort, kommen!
3
sobald Leitstelle gesprächsbereit
Zimmerbrand Poststraße 3 in Pfändhausen, kommen!
Zimmerbrand Poststraße 3 in Pfändhausen, verstanden, Ende!
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 26: Ausrückmeldung Fall: Planerische Anzahl Atemschutzgeräteträger nicht erreicht
Feuerwehr
Leitstelle
Hier Leitstelle, Florian Pfändhausen 48/1, 2 Atemschutzgeräteträger, rückt aus, verstanden.
5
J - Sprechaufforderung
Hier Florian Pfändhausen 48/1, rücken mit 2 Atemschutzgeräteträger aus, kommen!
3
Stärkemeldungen sind nur dann abzugeben, wenn die planerische Anzahl an einsatzfähigen Atemschutzgeräten (Gerät plus Träger) nicht erreicht wird.
sobald Leitstelle gesprächsbereit
Notes: HINWEISE
Beispiele:
Fahrzeug hat 4 Atemschutzgeräte und rückt mit mindestens 4 Atemschutzgeräteträgern aus ► keine Meldung notwendig.
Fahrzeug hat 4 Atemschutzgeräte und rückt mit nur 2 Atemschutzgeräteträgern aus ► Mitteilung, dass nur 2 PAs ausrücken.
Sind Atemschutzgeräte bei der ILS z.B. wegen Wartung bereits abgemeldet und deshalb bei einem Einsatz nicht verfügbar ► keine Meldung notwendig.
METHODE
Rollenspiel

## Slide 27: Eintreffmeldung
Feuerwehr
Leitstelle
4
0
J - Sprechaufforderung
sobald Leitstelle gesprächsbereit
Hier Florian Pfändhausen 48/1, Lage auf Sicht Einsatzstelle Poststraße 3: Rauch aus den Fenstern im 1. OG, kommen!
Hier Leitstelle, Lage auf Sicht Einsatzstelle Poststraße 3: Rauch aus den Fenstern im 1. OG, verstanden.
Erstes Fahrzeug an der Einsatzstelle
Alle weiteren Fahrzeuge
4
Bei der Lage auf Sicht schildert man der ILS, was auf den ersten Blick bereits erkennbar ist.
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 28: Lagemeldung
Feuerwehr
Leitstelle
5
J - Sprechaufforderung
sobald Leitstelle gesprächsbereit
Hier Florian Pfändhausen 48/1, Lage Einsatzstelle Poststraße 3: Feuer unter Kontrolle, keine Personen in Gefahr, Innenangriff mit einem C-Rohr, ein Trupp unter Atemschutz im Einsatz, keine weiteren Kräfte notwendig, kommen!
Hier Leitstelle, Lage Einsatzstelle Poststraße 3: Feuer unter Kontrolle, keine Personen in Gefahr, Innenangriff mit einem C-Rohr, ein Trupp unter Atemschutz im Einsatz, keine weiteren Kräfte notwendig, verstanden.
Die Lagemeldung ist nur durch den Einsatzleiter der Schadenstelle bzw. die örtliche Führungsunterstützung im Auftrag des Einsatzleiters abzugeben. Lagemeldungen sollen kurz, verständlich und prägnant erfolgen.
Die erste Lagemeldung muss spätestens 5 Minuten nach Eintreffen erfolgen. Im weiteren Einsatzverlauf soll etwa alle 30 Minuten eine Lagemeldung durchgegeben werden.
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 29: Lagemeldung Merkhilfe
M Meldender
E Einsatzort
L Lageschilderung/-darstellung (Was ist passiert? Unfall- / Schadensmechanismus, Anzahl, Lage, Verletzungen der Patienten, besondere Gefahren)
D Durchgeführte Maßnahmen
E Eingesetzte Kräfte
N Nachforderung von Einsatzkräften
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Lehrvortrag

## Slide 30: Nachforderung von Einsatzkräften und Material
Feuerwehr
Leitstelle
0
J - Sprechaufforderung
sobald Leitstelle gesprächsbereit
Hier Florian Pfändhausen 48/1, alarmieren Sie eine Drehleiter an die Einsatzstelle, kommen!
Hier Leitstelle, Drehleiter nachalarmieren, verstanden.
Nachforderungen werden zwischen der ILS und dem Einsatzleiter abgesprochen.
Notes: HINWEISE
Es gibt verschiedene Möglichkeiten weitere Einsatzmittel bei der ILS nachzufordern:
Allgemeine Einsatzmitteltypen: z.B. benötigen zwei weitere DLK 23/12 oder zwei weitere Löschzüge
Anforderungen durch Schlagwort- bzw. Einsatzstichworterhöhungen: Hiermit werden auch alle zugehörigen Maßnahmen, Module oder sonstige planerische Hintergedanken (z.B. Einsatzleitung – Führungsstufe, Verständigungspflichten) mit angepasst.
Gezielte Anforderung der Nachalarmierung einer Einheit anhand deren Alarmwege: z.B. „Lösen Sie Vollalarm für die Feuerwehr XY aus“
METHODE
Rollenspiel

## Slide 31: Abschlussmeldung / Bereitmeldung Einsatzleiter
Feuerwehr
Leitstelle
5
J - Sprechaufforderung
sobald Leitstelle gesprächsbereit
Hier Florian Pfändhausen 48/1, Nachlöscharbeiten beendet, Einsatzstelle an Polizei übergeben, (nicht) einsatzbereit zurück zum Gerätehaus, kommen!
Hier Leitstelle, Nachlöscharbeiten beendet, Einsatzstelle an Polizei übergeben, (nicht) einsatzbereit zurück zum Gerätehaus, verstanden.
6
1
ggf.
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 32: Abschlussmeldung / Bereitmeldung Alle außer Einsatzleiter
Feuerwehr
Leitstelle
6
1
ggf.
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 33: Einrückmeldung
Feuerwehr
Leitstelle
2
Sobald einsatzbereit
Notes: HINWEISE
Keine
METHODE
Rollenspiel

## Slide 34: Ausrückmeldung bei Übungen und Bewegungsfahrten
Feuerwehr
Leitstelle
Fall 1: Fahrzeug verlässt den Schutzbereich oder ist nicht abkömmlich für Notfälle
6
1
Fall 2: Fahrzeug bleibt im Schutzbereich und ist abkömmlich für Notfälle
Notes: HINWEISE
Einrückmeldung bei Übungen und Bewegungsfahrten wie bei Einsätzen.
METHODE
Rollenspiel

## Slide 35: Änderungshistorie
2015-10-08: Meldungen an die ILS gemäß Vorgaben der ILS vom 08.10.2015 angepasst. Folie für Nachforderungen hinzugefügt.
2015-11-02: Zielgruppenorientierte Präsentation hinzugefügt, Folienkommentare standardisiert
2015-11-05: Status 9 (Quittung / Fremdanmeldung) gestrichen
2015-11-15: Fehlende „, kommen“ in den Meldungen an die Leitstelle ergänzt.
2015-12-29: Statusmeldungen angepasst an aktuelle Vorgaben der ILS (Status 7 und 8 bei Übungen und Bewegungsfahrten). Folie Ausrückmeldung bei Übungen und Bewegungsfahrten hinzugefügt.
2016-01-15: ß im Buchstabieralphabet hinzugefügt; Inlands-Alphabet Zahlen und Zeichen
2016-01-21: Meldungen an die ILS: Einsatzbefehle und Rückmeldungen werden wiederholt, Beispiel Funkgespräch ohne ILS, da die ILS nicht mehr ohne Statusmeldung angesprochen wird.
2016-01-25: Kleinere Fehlerkorrekturen in den Beispielen (fehlende Betriebswörter)
2016-04-27: Status 3 bei Ausrückmeldung bei Übungen und Bewegungsfahrten hinzugefügt
2016-06-04: „J“ und „C“ bei den Statusmeldungen hinzu
2017-04-01: Folien Alarmannahme Falls das Ausrücken länger als 5 Minuten dauert, Ausrückmeldung Normallfall, Eintreffmeldung, Lagemeldung überarbeitet; Folien Ausrückmeldung Fall: Einsatzort unklar und Ausrückmeldung Fall: Planerische Anzahl Atemschutzgerätet... Hinzugefügt.
2025-10-09: Zielgruppenorientierte Präsentationen entfernt